«ТЕХНОЭРА»(3952) 625-845

Дорожные катафоты

Дорожные катафоты КД-3 предназначены для применения совместно с линиями горизонтальной разметки автомобильных дорог в различных климатических условиях.
Технические условия на изделия согласованы в НИЦ ГИБДД.
Конструктивно дорожный катафот  КД-3 представляет собой светосигнальное устройство, состоящее из металлического корпуса (алюминий АКБ), имеющего на нижней стороне анкер для заделки в дорожное покрытие Изготавливается из алюминиевых литейных сплавов под давлением и антифрикционных цинковых сплавов.. В корпус заделаны 4 оптических элемента, отражающие свет в направлениях, близких к направлению падения света. Применяются на участках с повышенной аварийностью.

Дорожные катафоты RPM-290 (КД-3)

Двусторонние применяются в сочетании с осевой линией горизонтальной разметки при разделении транспортных потоков противоположных направлений.

Односторонние применяются в сочетании с горизонтальной разметкой, обозначающей полосы движения одного направления или край проезжей части.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Дорожные катафоты КД-4-1 используется для установки на дорожное металлическое ограждение барьерного типа. Световозвращатель представляет собой конструкцию треугольной формы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм . В специальные углубления катафота, на поверхностях наклеивается высокоинтенсивная световозвращающая пленка.                  используется для установки на дорожное

металлическое ограждение барьерного типа.

Конус дорожный

Конусы выпускаются из экологически чистого, безопасного термореактопласта. На все конусы имеются сертификаты гигиенические и СТ. Особый состав пластика придает конусам необычайную упругость и прочность на разрыв. Это позволяем сигнальным конусам с легкостью восстанавливать первоначальную форму после наезда на него колесом автомобиля.

В качестве спортивного инвентаря конус нашел свое призвание среди любителей соревнований на велосипедах, у футболистов для отработки дриблинга, в образовательных учреждениях для изучения правил дорожного движения.

Конус остается эластичным, гибким и при температуре до -40 градусов. Конус не трескается при контакте или наезде на него колесом автомобиля и мгновенно восстанавливает свою форму.

«ТЕХНОЭРА»(3952)625-845

Дорожные столбики

Являются элементом обустройства дорог и предназначены для зрительного ориентирования участников дорожного движения. Изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 50970-96.

Корпус сигнального дорожного столбика цельный пустотелый, в поперечном сечении представляет собой треугольник с закругленными углами и выполнен из полиэтилена высокой плотности. На поверхностях дорожных столбиков нанесена вертикальная разметка в виде черной полосы и светоотражателей красного и белого цветов.

Визирные вешки

Изготовлены из полиэтилена низкого давления, окрашенного в массе в красный цвет и с нанесенными на них полосками белого цвета. Вешки имеют заостренное основание, облегчающие ее монтаж в грунт, в сугробы, в песок. Вешки с успехом можно использовать для обозначения лыжных туристических трасс, трасс горнолыжных спусков, сноуборда, трасс для зимних автогонок, гонок на собачьих упряжках и оленях. Особенно вешки визирные удобно использовать при обозначении зимников, и трасс ледовых переправ.

Блок дорожный

Предназначены для визуального разделения транспортных потоков, временного ограждения мест, проведения ремонтных и строительных работ на дорогах, для установки в качестве переносного ограждения или разделителя на парковочных площадках. 
Произведены из полиэтилена, устойчивого к солнечному ультрафиолету и перепадам температур от -30 до +60 С.
Дорожные блоки устойчивы к морозу, теплу и солнечной радиации, не требуют окраски, легки в транспортировке, монтаже и демонтаже, ремонтопригодны. Применяемый полиэтилен не растрескивается при ударах, конструкция блоков (отсутствие выступающих поверхностей и ребер) облегчает их обслуживание (очистка от грязи и т.д.).   Соседние блоки при соединении между собой могут располагаться под углом до 15 градусов, что позволяет производить ограждение участков с большой кривизной дороги, котлованов, ям и т.п.