Дробилка щековая.

Дробилка конусная.

Дробилка роторная.

Дробилка молотковая.

Дробилка ударная с вертикальным валом.

Дробилка валковая.

Грохот вибрационный.

Конвейер ленточный.

Машина для промывки песка.

Комплекс стационарный дробильно-сортировочный.

для получения строительного щебня СКД-30

Технологическая схема дробильно-сортировочного

комплекса СКД-30 для получения щебня..

Комплекс стационарный дробильно-сортировочный.

для получения строительного щебня СКД-50.

Технологическая схема дробильно-сортировочного

комплекса СКД-50 для получения щебня.

Комплекс стационарный дробильно-сортировочный.

для получения строительного щебня СКД-90.

Технологическая схема дробильно-сортировочного

комплекса СКД-90 для получения щебня.

Мельница шаровая.

Мельница Raymond.

Мельница суспензионная высокого давления.

Мельница для производства микро порошка.

Мельница вертикальная центробежная истирающая ZTM.

Мельница трехкольцевая HGM.

Мельница трапецеидальная.

Барабан сушильный.

Классификатор магнитный.

Технологическая линия для производства

микроизмельченных минеральных порошков.

Технологическая схема линии по производству

микроизмельченных минеральных порошков.

Полуавтоматизированная технологическая линия

по производству формовочных блоков QTJ4-28.

Автоматизированная технологическая линия

по производству формовочных блоков QTJ4-25.

Технологическая линия для производства кирпича QTY6-20

Оборудование для производства бетона.

В каталоге указаны ознакомительные цены, которые не являются публичной офертой.

Щековая дробилка.

Предназначена для дробления твердых пород камня, на первой и второй стадиях дробления. Имеет две дробящих поверхности – щеки, одна из них подвижная, они служат рабочим органом дробления. За счет сжатия и сдвига происходит измельчение камня. Нижний край подвижной щеки имеет возможность регулирования положения в горизонтальном направлении, это влияет на ширину щели, определяющую максимальную крупность материала на выходе из дробилки. Щеки образуют клинообразную форму камеры дробления в которой материал под действием силы тяжести и после разрушения продвигается от верхней части, в которую загружаются крупные куски, до выходной (разгрузочной) щели. В процессе дробления не участвуют боковые стенки. Применение дробилки щековой невозможно на вязкоупругих материалах: полимерах, древесине, некоторых металлических сплавах.

Технические характеристики.

| Модель | Максимальный размер питания в мм. | Диапазон регулирования разгрузочной щели, мм. | Производительность М.куб/час | Мощность двигателя кВт | Масса без двигателя тонн | Цена в у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕ- 60*100 | 45 | 3-30 | 0,2-0,6 | 1,1 | 0,116 | 3 200 |
| РЕ- 150*250 | 125 | 10-40 | 0,6-3 | 5.5 | 0,81 | 2 300 |
| РЕ- 250*400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2,8 | 7 000 |
| РЕ- 250*500 | 210 | 20-80 | 5,7-31 | 18,5 | 3,25 | 7 100 |
| РЕ- 250*750 | 210 | 25-60 | 10-25 | 22 | 4,9 | 11 500 |
| РЕ- 250*1000 | 210 | 25-60 | 15-35 | 34 | 6,5 | 18 000 |
| РЕ- 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-40 | 37 | 7,7 | 25 000 |
| РЕ- 400*600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 30 | 6,5 | 17 450 |
| РЕ- 430*600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 37 | 6,5 | 17 450 |
| РЕ- 475*1050 | 400 | 90-140 | 35-81 | 55 | 11,7 | 21 000 |
| РЕ- 500*750 | 425 | 50-100 | 28,5-62,5 | 55 | 10,3 | 21 000 |
| РЕ- 600*750 | 500 | 150-200 | 150-100 | 55 | 12 | 54 000 |
| РЕ- 600*900 | 500 | 65-160 | 30-600 | 55 | 15,5 | 48 800 |
| РЕ- 620*920 | 500 | 95-145 | 31-70 | 55 | 14,3 | 58 000 |
| РЕ- 670-900 | 520 | 195-245 | 66-83 | 55-75 | 14,8 | 61 200 |
| РЕ- 750*160 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 28 | 84 500 |
| РЕ- 800*160 | 640 | 100-200 | 85-143 | 110 | 30 | 91 000 |
| РЕ- 870*160 | 660 | 200-260 | 181-210 | 110 | 30,5 | 113400 |
| РЕ- 900*1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 31 | 128900 |
| РЕ- 900*1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 110 | 50 | 131300 |
| РЕ- 1000*1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 110 | 51 | 151600 |
| РЕ- 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 100,9 | 193700 |

Цена указана с НДС.

Конусная дробилка.

В основном применяется в нерудной промышленности для дробления камня на щебень, для получения искусственного песка, производства удобрений и другое. Это машина непрерывного действия. Чаще используется на второй стадии дробления материалов высокой абразивности с прочностью на сжатие 300МПа. Дробление материала происходит в слое между подвижным и неподвижным конусами. При попадании в дробилку недробимого тела, т.е. размером большим чем ширина разгрузочной щели, происходит подъем дробильной чаши. После двух-трех зажатий эти тела проходят через дробилку. Если не дробимое тело больше ширины главной щели, срабатывает электрическая защита и дробилка останавливается из-за перегрузки главного привода.

Модификации конусных дробилок.

PYD – для мелкого дробления.

PYZ – для среднего дробления.

PYB – для крупного дробления.

При поставке конусные дробилки комплектуются станциями смазки, двигателями и приводными ремнями.

Технические характеристики.

| Модель | Внешний диаметр дробящего конуса, мм | Максимальный размер питания мм. | Диапазон регулирования разгрузочной щели, мм | Производительность м.куб/час | Мощность кВт | Масса Без двигателя | Габариты | Цена в у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PYB – 600 PYD – 600 | 600 | 65 35 | 12- 25 3- 13 | 40 12-23 | 30 | 5 5/5 | 2234*1370*1675 | 30 100 |
| PYB – 900 PYZ – 900 PYD – 900 | 900 | 115 60 50 | 15-50 5-20 3-13 | 50-90 30-65 15-50 | 55 | 11,2 11,2 11,3 | 2692*1640*2350 | 48 044 |
| PYB– 1200 PYZ– 1200 PYD– 1200 | 1200 | 145 | 20-50 100 50 | 110-168 8-25 3-15 | 110-200 50-150 18-105 | 24,7 25 25,3 | 2790*1878*2844 | 81 056 |
| PYB – 1750 PYZ – 1750 PYD – 1750 | 1750 | 215 185 85 | 25-50 10-30 5-13 | 280-480 115-350 75-230 | 160 | 50,3 50,3 50,2 | 3910*2894*3809 | 140 534 |
| PYB – 2200 PYZ – 2200 PYD – 2200 | 2200 | 300 230 100 | 30-60 10-30 5-15 | 59-1000 200-580 120-340 | 280-260 | 80 80 81,4 | 4622*3302*4470 | 301 163 |

Цена указана с НДС.

Роторная дробилка.

Роторные дробилки используются для крупного и мелкого дробления материалов малой абразивности таких как известняк, доломит, мергель, мрамор, гипс, и других подобных материалов. В дорожной промышленности используются для получения щебня повышенной кубовидности из предварительно отсеянных фракций.

Разрушение материала происходит за счет ударов отдельных кусков о била закрепленные на вращающемся роторе. Ударом била куски дробятся и отбрасываются на отбойные плиты. Куски материала, близкие по размеру к величине выходной щели, проходят через нее, а крупные куски снова попадают на била ротора и дробятся до требуемого размера.

Технические характеристики.

| Модель | Размер ротора мм. | Загрузочное отверстие | Максимальный размер питания мм. | Производительность т/час. | Мощность двигателя кВт. | Масса без двигателя | Цена в у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF – 0807 | ф750*700 | 400*730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8 100 | 25 000 |
| PF – 1007 | ф1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9 500 | 30 000 |
| PF – 1010 | ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12 200 | 48 000 |
| PF – 1210 | ф1250*1050 | 580*1080 | 350 | 70-120 | 95-110 | 14 100 | 58 000 |
| PF – 1214 | ф1250*1050 | 580*1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18 600 | 61 000 |
| PF – 1315 | ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19 300 | 82 000 |
| PF – 1320 | ф1320-200 | 860*230 | 500 | 200-310 | 300-375 | 23 400 | 101 000 |

Цена указана с НДС.

Молотковая дробилка.

Используется для крупного и мелкого дробления материалов малой абразивности. Это: гипс, мрамор, доломит и другие. Получение нужной фракции дробимого материала осуществляется заменой колосниковой решетки.

От роторной отличается принципом крепления бил (молотков).

Принцип действия основан на том, что молотки закрепленные на вращающемся роторе с силой ударяют по кускам материала находящегося в дробильной камере. Раскрошенный материал ссыпается на колосниковую решетку. Где мелкие частицы проваливаются сквозь нее, а крупные продолжают измельчаться ударами и истиранием.

Технические характеристики.

| Модель | Скорость вращения ротора об/мин | Питание | Размер на выходе | Производительность тонн/час | Вес т | Мощность кВт | Ценв у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 400*300 | 1450 | < 100 | < 10 | 5 - 10 | 0,8 | 11 | 3 796 |
| PC 600*400 | 1000 | < 220 | < 25 | 10 - 25 | 1,5 | 22 | 7 000 |
| PC 800*600 | 980 | < 350 | < 25 | 20 - 40 | 3,1 | 55 | 17 300 |
| PC 800*800 | 980 | < 350 | < 25 | 25 – 50 | 3,5 | 75 | 31 644 |
| PC 1000*800 | 1000 | < 400 | < 25 | 30 - 65 | 7,9 | 75 | 36 708 |

Цена указана с НДС.

Ударная дробилка с вертикальным валом.

Эти дробилки предназначены для измельчения как рудных, так и не рудных материалов. Используются для получения песка и  мелких фракций щебня повышенной кубовидности.

Принцип работы. Измельчаемый материал подается сверху в центральное входное отверстие так называемого ускорителя. Он представляет собой цилиндрическую полую конструкцию с радиальными перегородками, вращающуюся вокруг вертикальной оси (импеллер). Под действием возникающей в результате вращения ускорителя центробежной силы, куски измельчаемого материала двигаются с ускорением от центра к периферии вдоль образуемых перегородками каналов. Материал вылетает из ускорителя в камеру измельчения с линейной скоростью, определяемой частотой вращения и диаметром ускорителя. При соударении кусков материала с неподвижными стенками происходит разрушение материала посредством ударной дезинтеграции. Дополнительному измельчению материала способствует также процесс хаотичного столкновения кусков друг с другом внутри камеры.

Преимущество заключается в том , что разрушение происходит по естественным структурным границам внутри измельчаемых кусков. Это особенно эффективно для получения щебня кубовидной формы и высокопрочного песка.

Технические характеристики.

| Модель | Максимальный размер питания, мм | Мощность двигателя кВт.. | Скорость вращения импеллера об/мин. | Производи- тельность тонн/час | Габаритные размеры мм. | Масса т. | Цена в у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCL – 600 | 35 | 22-55 | 2000/3000 | 12-30 | 2500*1600*2260 | 5600 | 32 120 |
| PCL – 750 | 45 | 45-90 | 1500/2500 | 25-55 | 2780*1800*2700 | 7300 | 53 130 |
| PCL – 900 | 50 | 90-180 | 1200/2000 | 55-100 | 3900*2160*2770 | 12100 | 64 950 |
| PCL – 1050 | 60 | 150-264 | 1000/1700 | 100-160 | 4660*2450*3660 | 16900 | 82 660 |
| PCL – 1250 | 60 | 264-430 | 850/1450 | 160-300 | 5600*2950*4000 | 22000 | 96 820 |
| PCL – 1350 | 60 | 320-440 | 800/1193 | 200-360 | 5340*2940*3650 | 26000 | 140 030 |

Цена указана с НДС.

Валковая дробилка.

Валковые дробилки применяют для среднего и мелкого дробления материалов малой абразивности, таких, как известняк, доломит, мергель, мрамор, гипс и других подобных материалов прочностью до 160 МПа.

Принцип работы.

Измельчение материала в двухвалковых дробилках происходит в результате захвата куска вращающимися навстречу друг другу валками и последующего раздавливания его между ними. Один из валков подвижен и прижимается к другому системой тяг с пакетом пружин (для безаварийного пропуска недробимых тел). Непрерывное движение дробящей поверхности в валковых дробилках предупреждает замазывание валков при дроблении даже весьма пластичных и вязких материалов. Это определяет их основное применение для дробления глины, мела и других пластичных материалов, имеющих одновременно высокую влажность

| Модель | 2PG 400*250 | 2PG 10*400 | 2PGC 450*500 | 2PGC 600*750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр мм. | 400 | 610 | 450 | 600 |
| Длина валков мм. | 250 | 400 | 500 | 750 |
| Максимальный размер питания | < 25 | < 85 | < 100 | < 300 |
| Размер получаемых фракций мм. | 2-8 | 10-30 | 25-60 | 50-125 |
| Производительность час. | 5-10 | 13-40 | 20-55 | 60-125 |
| Количество валков | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость вращения об/мин. | 180 | 75 | 64 | 50 |
| Вес тонн | 1,1 | 3,5 | 3,8 | 8,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1215*834*830 | 2235*1722*810 | 2260*2200*766 | 2780*3065*12310 |
| Двигатель | Модель | Y160L-6 | Y225M-6 | Y160L-8 | Y225M-8 |
|  | Мощность кВт | 11 | 15 | 7,5 | 11 | 20 |
| Цена | 7 500 | 15 000 | 21 000 | 25 000 |

Вибрационный грохот.

Грохот - это устройство или машина для механической сортировки сыпучих материалов по крупности частиц (кусков). Применяется для разделения на фракции угля, руд, щебня и т. д., а также для обезвоживания материалов (обогащенных углей, промытых руд и т. д.). Грохот - один из основных видов технологического оборудования дробильно-сортировочных заводов и обогатительных фабрик. Например, при производстве щебня песчано-гравийная горная масса может разделяется на 5 и более фракций.

Эффективность грохотов зависит от многих факторов: крупности, формы частиц исходного материала и его нагрузки на грохот; типа грохота; размера и формы отверстий сита, его длины и угла наклона. Максимальная эффективность грохота: у барабанных грохотов 60—70%, качающихся 70—80%, вибрационных 90—98%.

При грохочении материал, двигаясь по ситу грохота, расслаивается: чем крупнее частицы, тем выше слой, в котором они движутся. Частицы, размер которых в поперечнике меньше размера отверстия сита (т. н. нижний класс), достигнув его поверхности, проваливаются через отверстие, т. е. просеиваются (в нижний, подрешётный продукт). Более крупные частицы (т. н. верхний класс) скатываются по ситу и образуют верхний, надрешётный продукт. Ввиду ограниченности длины грохота не все частицы с размерами меньше размера отверстия сита успевают просеяться, часть из них остается в надрешётном продукте, засоряя его и уменьшая массу подрешётного.

| Модель | Площадь грохочения, мм | Число сит | Размер отверстий сит грохота | Размер кусков поступающих на грохот мм. | Производи- тельность тонн/час | Мощность кВт | Частота вибрации герц | Амплитуда мм. | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2YZS1548 | 4800X1500 | 2 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 15 | 870 | 5-9 | 22 980 |
| 3YZS1548 | 4800X1500 | 3 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 15 | 870 | 5-9 | 24 000 |
| 2YZS1848 | 4800X1800 | 2 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 18,5 | 870 | 5-9 | 29 350 |
| 3YZS1848 | 4800X1800 | 3 | 5-50 | ≤100 | 50-250 | 18,5 | 870 | 5-9 | 36 910 |
| 2YZS1860 | 6000X1800 | 2 | 4-40 | ≤100 | 50-128 | 18,5 | 870 | 5-9 | 40 506 |
| 3YZS1860 | 6000X1800 | 3 | 4-40 | ≤100 | 50-128 | 22 | 870 | 5-9 | 44 286 |
| 2YZS2160 | 6000X2100 | 2 | 5-50 | ≤100 | 60-300 | 22 | 730 | 5-9 | 45 568 |
| 3YZS2160 | 6000X2100 | 3 | 5-50 | ≤100 | 60-300 | 30 | 730 | 5-9 | 64 468 |

Цены указаны с НДС.

Вибрационный питатель.

Вибрационные питатели предназначены для подачи крупнокусковых материалов, не склонных к налипанию, крупностью до 1/3 диаметра лотка с температурой не выше +80° С. В дорожной промышленности применяются для первичной подачи сырья в дробилку.

Технические характеристики

| Размер бункера | Максимальный размер подачи мм | Производи- тельность тонн/час | Мощность кВТ | Уклон установки | Масса кг. | Размер раструба Мм. | Габаритные размеры | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 850x3000 | 400 | 120 | 3.7*2 | 5 | 3607 | 850x3000 | 3110x1800x1600 | 11 540 |
| 1000x3600 | 500 | 150 | 5.5*2 | 5 | 3895 | 1000x3600 | 3850x1950x1630 | 16 450 |
| 1100x4200 | 580 | 240 | 5,5*2 | 5 | 4170 | 1100x4200 | 4400х2050х1660 | 17 770 |
| 1100x4900 | 580 | 280 | 7,5*2 | 5 | 4520 | 4900x1100 | 5200x2050x1700 | 20 230 |
| 1300x4900 | 650 | 450 | 11*2 | 5 | 5200 | 4900x1300 | 5200x2350x1750 | 26 040 |

Конвейер ленточный.

Ленточный конвейер предназначен для транспортирования в горизонтальном и наклонном (до 18°) направлениях сыпучих и кусковых материалов насыпной плотностью до 3 т/м3, а также штучных грузов. Ленточные конвейеры, поставляемые нашей компанией, предназначены для работы в температурном диапазоне от -40° до +40° по Цельсию. Температура транспортируемого по конвейеру материала должна быть ниже 80° C.

| Ширина ленты | Длина ленты, м/ мощность кВт. | Скорость ленты, м/с | Производительность м.куб. в час | Цена в у.е. за метр/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 | 400 |
| 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 | 450 |
| 650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 131-323 | 500 |
| 800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 278-546 | 550 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2.0 | 435-853 | 600 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 655-1284 | 700 |

Стационарный дробильно-сортировочный комплекс для получения строительного щебня СКД-30

Данная технологическая линия предназначена для получения строительного щебня из не рудных материалов, таких как песчано-гравийная смесь, диориты, доломиты, мрамор, граниты и другие с прочностью на сжатие до 300 МПа.

Применяемая нами схема с предварительным грохочением перед второй стадией дробления позволяет повысить коэффициент дробления конусной дробилки, что особенно актуально при переработке сырья, содержание фракций 0-5 мм в котором очень высоко. Данная схема универсальна и используется на большинстве российских и зарубежных предприятий.

При покупке данного комплекса наши специалисты по предварительной договорённости могут произвести шефмонтаж, пробный запуск оборудования и обучение персонала заказчика.

По Вашему заказу в максимально короткие сроки произведём поставку запасных и быстро изнашиваемых частей для отечественного и импортного оборудования.

| Производительность, м3/ч | 30 |
| --- | --- |
| Размер загружаемых кусков, наибольший, мм | 340 |
| Готовый продукт, мм | 0-5, 5-20, 20-40 |
| Потребляемая мощность (СДСК-30), кВт | 105 |
| Масса (СДСК-30) | 40 тонн. |
| Размер площадки под установку, м | 60х35 |

Состав оборудования.

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена в у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрационный питатель GZD850x3800 | 1 | 12 000 |
| 2 | Щековая дробилка РЕ400х600 | 1 | 17 450 |
| 3 | Конвейер ленточный В650х20 | 1 | 9 600 |
| 4 | Вибрационный грохот 3YZS1548 | 1 | 22 980 |
| 5 | Конвейер ленточный В500х15 | 1 | 6 000 |
| 6 | Конусная дробилка PYB 600 | 1 | 30 100 |
| 7 | Конвейер ленточный В500х20 | 1 | 8 400 |
| 8 | Конвейер ленточный В400х15 | 3 | 6 000*3 = 18 000 |
|  | Итого: | 124 530 |

Стационарный дробильно-сортировочный комплекс для получения строительного щебня СКД – 50.

Данная технологическая линия предназначена для получения строительного щебня из не рудных материалов, таких как песчано-гравийная смесь, диориты, доломиты, мрамор, граниты и другие с прочностью на сжатие до 300 МПа.

Применяемая нами схема с предварительным грохочением перед второй стадией дробления позволяет повысить коэффициент дробления конусной дробилки, что особенно актуально при переработке сырья, содержание фракций 0-5 мм в котором очень высоко. Данная схема универсальна и используется на большинстве российских и зарубежных предприятий.

При покупке данного комплекса наши специалисты по предварительной договорённости могут произвести шефмонтаж, пробный запуск оборудования и обучение персонала заказчика.

По Вашему заказу в максимально короткие сроки произведём поставку запасных и быстро изнашиваемых частей для отечественного и импортного оборудования.

| Производительность, м3/ч | 50 |
| --- | --- |
| Размер загружаемых кусков, наибольший, мм | 425 |
| Готовый продукт, мм. | 0-5, 5-20, 20-40 |
| Потребляемая мощность (СДСК-50), кВт | 155 |
| Масса (СДСК-50), т | 65 |
| Размер площадки под установку, м | 60х35 |

Состав оборудования.

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена в У.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрационный питатель GZD960x3800 | 1 | 15 000 |
| 2 | Щековая дробилка РЕ500х750 | 1 | 21 000 |
| 3 | Конвейер ленточный В800х20 | 1 | 12 000 |
| 4 | Конусная дробилка PYB900 | 1 | 48 000 |
| 5 | Конвейер ленточный В650х15 | 1 | 7 200 |
| 6 | Вибрационный грохот 3YZS1548 | 1 | 24 000 |
| 7 | Конвейер ленточный В500х20 | 1 | 9 600 |
| 8 | Конвейер ленточный В500х15 | 3 | 7 200*3 = 21 600 |
|  | Итого: | 158 400 |

Стационарный дробильно-сортировочный комплекс для получения строительного щебня СКД – 90.

Данная технологическая линия предназначена для получения строительного щебня из не рудных материалов, таких как песчано-гравийная смесь, диориты, доломиты, мрамор, граниты и другие с прочностью на сжатие до 300 МПа.

Применяемая нами схема с предварительным грохочением перед второй стадией дробления позволяет повысить коэффициент дробления конусной дробилки, что особенно актуально при переработке сырья, содержание фракций 0-5 мм в котором очень высоко. Данная схема универсальна и используется на большинстве российских и зарубежных предприятий.

При покупке данного комплекса наши специалисты по предварительной договорённости могут произвести шефмонтаж, пробный запуск оборудования и обучение персонала заказчика.

По Вашему заказу в максимально короткие сроки произведём поставку запасных и быстро изнашиваемых частей для отечественного и импортного оборудования.

| Производительность, м3/ч | 90 |
| --- | --- |
| Размер загружаемых кусков, наибольший, мм | 750 |
| Готовый продукт, мм. | 0-5, 5-20, 20-40 |
| Потребляемая мощность (СДСК-50), кВт | 290-300 |
| Масса (СДСК-50), т | 110 |
| Размер площадки под установку, м | 70х45 |

Состав оборудования.

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена в У.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрационный питатель GZD 1300x4900 | 1 | 26 040 |
| 2 | Щековая дробилка РЕ 750х1060 | 1 | 84 500 |
| 3 | Конвейер ленточный В1000х20 | 1 | 14 400 |
| 4 | Конусная дробилка PYB1200 | 1 | 81 056 |
| 5 | Конвейер ленточный В800х15 | 1 | 9 000 |
| 6 | Вибрационный грохот 3YZS1848 | 1 | 36 910 |
| 7 | Конвейер ленточный В500х20 | 1 | 10 800 |
| 8 | Конвейер ленточный В500х15 | 3 | 7 200*3 = 21 600 |
|  | Итого: | 222 600 |

Шаровая мельница.

Шаровая мельница непрерывного действия предназначена для сухого помола предварительно измельченных сырьевых и строительных материалов малой и средней твердости с помощью мелющих тел. Барабан мельницы представляет собой стальной полый цилиндр, выложенный внутри броневыми футеровочными плитами, предохраняющими его от ударного и трущего воздействия шаров и материала.

Для защиты от износа барабан изнутри покрывается футеровочными плитами из стального литья или резины. При измельчении износ стальных шаров может составлять 1-3 кг на 1 т руды. Расход энергии на 1 т руды 10—20 кВт/ч.

Исходный материал загружается в одном конце барабана, а продукт измельчения разгружается в другом через полые цапфы в торцевых крышках барабана. При вращении барабана свободно движущиеся мелющие тела измельчают материал ударом, истиранием и раздавливанием. Мелющие тела — чугунные и стальные шары диаметром 150—30 мм, стальные круглые стержни диаметром до 130 мм и длиной, равной длине барабана.

| Модель | Скорость барабана, об/мин | Масса шаров, т | Размер частиц на входе, мм | Размер частиц на выходе, мм | Производительность , т/час | Мощность, кВт | Масса, кг. | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф900х1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 | 12 990 |
| Ф900х3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 | 15 500 |
| Ф1200х2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 | 28 340 |
| Ф1200х3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 | 30 230 |
| Ф1200х4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 | 32 120 |
| Ф1500х3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 | 40 210 |
| Ф1500х4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 | 49 110 |
| Ф1500х5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 | 56 670 |
| Ф1830х3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 | 85 110 |
| Ф1830х6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | 94 460 |
| Ф1830х7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 | 96 880 |
| Ф2200х5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 | 122 790 |
| Ф2200х6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 | 132 240 |
| Ф2200х7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 475 | 56 | 143 570 |

Мельница Raymond

Установка используется для помола барита, кальцита, полевого шпата, талька, мрамора, известняка, керамики и шлака с твёрдостью по шкале Мооса менее 7 и для более 280 разновидностей негорючих и невзрывающихся материалов, использующихся в горнорудной промышленности, строительстве, химии, металлургии энергоносителей и энергетического производства. Размер продукта может регулироваться в диапазоне от 200 мкм до 44 мкм.

Сырьё может содержать какое-то количество влаги, в камере мельницы она устраняется теплом, генерирующимся в процессе помола. Так как соединительные швы трубопровода негерметичны, воздух извне засасывается внутрь, и масса циркулирующего воздуха увеличивается. Для того, чтобы мельница могла работать при отрицательных давлениях, усиленный поток воздуха подаётся в пылеотделитель с последующим выходом в атмосферу после очистки. Перерабатываемое сырьё непрерывно и равномерно загружается в основной бункер мельницы.

Под действием центробежной силы вращения вал отходит в сторону и плотно прижимается к кольцу. Загрузчик подает сырьё в пространство между валом и кольцом. При вращении вала происходит размалывание материала.

По окончании помола материал попадает в сортировку по ленточному вентилятору пневмотранспортёра (воздуходувки), отделяющего крупные частицы и возвращающего их на повторный помол. Мелкий порошок поступает в циклонный коллектор вместе с воздушным потоком и выдувается через выходное отверстие в виде готового продукта.

| Тип | Вал | Кольцо | Максима- льный размер частиц мм. | Тонкость продукта, мм. | Мощность установки, кВт. | Цена, у.е. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Размер, мм. | Высота, мм. | Внутренний диаметр. | Высота, мм. |  |  |  | агрегат | комплект |
| 3R2115 | 3 | 210 | 150 | 630 | 150 | 15 | 0.44-0.165 | 15 | 10 864 | 17 530 |
| 3R2615 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | 15-20 | 0.44-0.165 | 18 | 12 342 | 18 880 |
| 3R2714 | 3 | 270 | 140 | 830 | 140 | 15-20 | 0.44-0.165 | 22 | 13 830 | 21 000 |
| 3R3016 | 3 | 300 | 160 | 880 | 160 | 15-20 | 0.44-0.165 | 30 | 14 760 | 21 800 |
| 4R3216 | 4 | 320 | 160 | 970 | 160 | 20-25 | 0.44-0.165 | 37 | 33 830 | 48 760 |

* - При приобретении комплекта в состав оборудования входят: щёковая дробилка, воздушный классификатор, редуктор, циклон, ковшевой элеватор, вибрационный питатель, агрегат электроуправления, рукавный осадочный фильтр. Цены на оборудование указаны с учётом сертификации, таможенной очистки, НДС, без учёта стоимости доставки и монтажа.

Суспензионная мельница высокого давления.

Установка предназначена для помола барита, известняка, каолинита и шлака и т. д. с твердостю 9,3 по шкале Мооса и ниже 6% влажности; для негорючих и невзрывающихся материалов в горной промышленности, металлургии, химической промышленности; для получения строительных материалов тонкого помола. Размерность получаемого продукта - в диапазоне от 613 до 33 мкм.

В главном барабане к подвеске вала прикреплена пружина, развивающая давление 100-1500 кг. Во время работы мельницы вал вращается вокруг главного приводного вала и плотно прижимается к кольцу за счет высокого давления пружины и центробежной силы. Давление вала в 1,2 раза выше, чем в мельнице Raymond при той же мощности, а производительность гораздо выше. Когда материал загружается в полость мельницы, происходит его перемещение в пространство между кольцом и валом. Полученный порошок перемещается в сепаратор вихрем вентилятора, а стандартный тонкий порошок направляется в коллектор циклона, как конечный продукт. Частицы крупного размера попадают обратно для повторного помола. Циркулирующий поток воздуха возвращается к воздуходувке, и процесс повторяется. Часть потока воздуха направляется в мешок пылеотделителя для очистки. При возникновении определенной степени износа вала и кольца рекомендуется произвести настройку длины пружины для обеспечения постоянного давления между ними. Таким образом, достигается стабильная работа и тонкость помола.

Технические характеристики.

| Тип | Ролик | Кольцо | Максимальный размер частиц | Тонкость продукта | Мощность кВт | Цена в у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Диаметр мм. | Высота мм. | Внутренний диаметр мм. | Высота мм. |  |  |  | агрегат | комплект |
| YGM 65 | 3 | 210 | 150 | 650 | 150 | < 15 | 0.613-0.033 | 29 | 14 850 | 28 200 |
| YGM 75 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | < 15 | 0.613-0.033 | 36 | 19 500 | 45 000 |
| YGM 85 | 3 | 270 | 140 | 830 | 140 | < 20 | 0.613-0.033 | 48 | 33 000 | 46 900 |
| YGM 85B | 3 | 270 | 150 | 830 | 150 | < 20 | 0.613-0.033 | 43 | 21 500 | 34 100 |
| YGM 95 | 4 | 310 | 170 | 950 | 170 | < 25 | 0.613-0.033 | 73 | 54 000 | 76 500 |
| YGM 130 | 5 | 410 | 210 | 1280 | 210 | < 30 | 0.613-0.033 | 157 | 58 500 | 126 000 |

Соотношение тонины помола и производительности.

| Модель | YGM65 | YGM75 | YGM85 | YGM85B | YGM95 | YGM130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкость частиц на выходе в мм | 0,125 | Производительность т/ч | 1,2-1.8 | 2,2-3 | 3,4-4,6 | 3,2-4,6 | 4,3-5,6 | 6-9,5 |
|  | 0,075 |  | 0,8-1.5 | 1,5-2,2 | 2,2-2,8 | 2,1-2,6 | 3-3,8 | 4,5-8 |
|  | 0,044 |  | 0,4-1 | 1-1,4 | 1,2-2 | 1,2-2 | 2,1-3 | 3 – 5 |

Габаритные размеры.

| Модель | YGM65 | YGM75 | YGM85 | YGM85B | YGM95 | YGM130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 4100 | 4300 | 5300 | 5600 | 7100 | 7850 |
| Ширина, мм | 3300 | 3500 | 4100 | 3400 | 5900 | 8000 |
| Высота, мм | 4500 | 5100 | 5200 | 4900 | 7900 | 9700 |

Мельница для производства микропорошка.

Используется для помола барита, известняка, каолина и шлаков и т.д. с твердостью по шкале Мооса менее 9.3, а также для 280 разновидностей негорючих и взрывобезопасных материалов в горной промышленности, металлургии, химическом производстве и строительстве для получения порошков тонкого помола.  Размерность, получаемых частиц настраивается в диапазоне от 20 до 100 мкм.

Когда возникает определённая степень износа вала и кольца, рекомендуется произвести настройку длины пружины для обеспечения постоянного давления между валом и кольцом. Таким образом, достигается стабильная работа и тонкость помола.

В главном барабане к роликовой подвеске прикреплена пружина, развивающая давление 100-1500 кг. Во время работы мельницы вал вращается вокруг главного вала и плотно прижимается к кольцу за счёт высокого давления пружины и центробежной силы. Давление вала в 1,2 раза выше, чем в мельнице Raymond, и производительность значительно возрастает при той же мощности.

Мельницы для производства микропорошка.

| Модель | YGM 7826 | YGM 8327 | YGM 9531 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во роликов, шт | 3 | 3 | 4 |
| Диаметр ролика, мм | Ф260 | Ф270 | Ф310 |
| Внутренний диаметр кольца, мм | Ф780 | Ф830 | Ф950 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 160 | 140 | 130 |
| Размер подаваемых частиц, мм | <20 | <20 | <25 |
| Производительность, кг/ч | 25-500 | 30-680 | 150-1000 |
| Мощность, кВт | 41 | 48 | 74,5 |
| Габаритные размеры, м | 4,5х4,2х5,1 | 5,3х4,1х5,2 | 7,1х5,9х7,9 |
| Масса, т | 4,8 | 6 | 11,5 |
| Размер получаемых частиц, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 |
| Цена за комплект, у. е. | 39 000 | 50 000 | 80 000 |

В состав оборудования входит: щёковая дробилка, воздушный классификатор, редуктор, циклон, ковшевой элеватор, бункера, вибрационный питатель, пульт управления, рукавный фильтр.

Мельница вертикальная центробежная истирающая ZTM.

Используется для измельчения различных невоспламеняющихся и взрывобезопасных материалов в горной промышленности, строительстве, химической индустрии, металлургии и т.д. Эта мельница измельчает высоко-, средне- и низкопрочные материалы, твёрдость которых по шкале Мооса ниже 9.5. Это такие материалы, как карбид кремния, циркон, кварц, гранит, барит, мрамор, известняк, глыбы сульфата кальция, шлак, керамика, стекло и т.д. В соответствии с требованиями заказчика крупность конечного продукта может регулироваться в пределах 0 - 2.8 миллиметра.

Особенности.

Высокая  эффективность.

Низкое энергопотребление.

Долгий срок службы изнашивающихся частей.

Возможность измельчать твердые и труднообогатимые материалы. Возможность проведения как сухого, так и мокрого процесса измельчения. Низкие капитальные затраты (например, по площади).

Принцип работы:

Мотор посредством клиноременной передачи соединяется с центральным валом, который приводит в движение ролики на подвесной раме. Ролики начинают вращаться вокруг цилиндра вместе с подвесной рамой. Пылеуловитель удаляет пыль и одновременно отводит тепло.

Технические характеристики:

| Модель | Крупность питания, мм | Крупность продуктов, мм | Производи-тельность, т/ч | Мощность основного двигателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Цена, у. е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZTM806 | 20 | 0,2-3 | 6-15 |  | 2,2 | 2600х2100х2400 | 4,7 | 48 000 |
| ZTM108 | 25 | 0,2-3 | 15-45 | 55 | 4 | 3200х1900х2700 | 7 | 72 000 |

В состав оборудования входит: щёковая дробилка, воздушный классификатор, редуктор, циклон, ковшевой элеватор, бункера, вибрационный питатель, пульт управления, рукавный фильтр.

Мельница трехкольцевая HGM.

Серия трехкольцевых среднескоростных HGM мельниц тонкого помола широко используется для изготовления тонких и микропорошков. Полезные ископаемые, предназначенные для помола, не должны быть воспламеняющимися и взрывоопасными. Твёрдость дробимых минералов по шкале Мооса не должна превышать 6. Это, например, такие минералы, как известняк, кальцит, доломит, каолин, бентонит, тальк, барит, флюорит, поташ. Срок службы расходных материалов зависит от прочности полезного ископаемого и уменьшается в прямо пропорциональной зависимости от него.

Принцип работы.

Центральный блок соединяется с редуктором при помощи вала, который приводит в движение все вращающиеся части, в том числе ролики и кольца, вращающиеся на установочных штифтах. Сначала крупный материал дробится на более мелкие куски в молотковой дробилке и перемещается в бункер при помощи элеватора. Затем вибрационный питатель равномерно и точно направляет материал в верхнюю часть мельницы, где он разделяется под действием центробежной силы и откидывается в направлении канала, дробится, мелется, прокатывается. Далее материал в мельнице проходит ещё две стадии измельчения. Мощная центрифуга высасывает воздух вместе с большими частичками пудры в коллектор. Завихрения, создаваемые вращающейся турбиной коллектора, позволяют перемещать материал в зону измельчения для додрабливания. Затем окончательно измельчённые частицы поступают в циклон, и конечный продукт разгружается через заслонку. Воздушный поток, с мельчайшими частицами осаждается пульсационным микроуловителем и разгружается через  вентилятор с шумоподавителем.

Особенности.

1.Высокая эффективность и экономичность. При условиях дробления аналогичного продукта, мощности мельницы и тонины помола эта мельница на 40 % эффективнее по сравнению с вихревой мельницей.

2.Долгий срок службы. При условиях дробления аналогичного продукта и тонины помола эта мельница служит дольше роторной дробилки и турбинной мельницы более, чем на один год. 3.Отсутствие роликовых подшипников и болтов в камере дробления. Предотвращается поломка машины в следствие поломки болта или подшипника.

4. Конечный продукт достигает крупности помола 5 микрон при эффективности 97%.

Технические характеристики. Мельница трехкольцевая HGM.

| Модель | HGM60 | HGM80 | HGM100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 600 | 800 | 1000 |
| Крупность питания | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Тонкость конечного продукта | Микрон | 5 - 45 | 5 - 55 | 5 - 55 |
|  | Меш | 3250-325 | 3250-325 | 3250-325 |
| Количество колец и валков | Валков (штук) | 15 | 21 | 27 |
|  | Колец (штук) | 2 | 2 | 2 |
| Производительность, кг/ч | 350-2500 | 600-4000 | 1000-7000 |
| Мощность мотора, кВ | Центральный блок | 37 | 55 | 90 |
|  | Коллектор | 11 | 18,5 | 30 |
|  | Вентилятор | 30 | 45 | 75 |
|  | Питатель | 0,06 | 0,06 | 0,15 |
| Разгрузочная заслонка | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Габаритные размеры (LхWхH), м | 10х2х5.5 | 11.9х2.7х5.8 | 14.5х3.8х6.3 |
| Вес коллектора, кг | 5200 | 7000 | 9500 |
| Цена, у. е. | 72 000 | 137 700 | 166500 |

Мельница трапецеидальная.

Данная серия мельниц используется для помола материалов в металлургической промышленности, строительстве, химической и горно-рудной промышленности. Мельницы из ряда TGM могут использоваться для помола негорючих и взрывобезопасных минералов, твердость которых по шкале Мооса не превышает 9, а содержание влаги не превышает 6%.

Принцип работы.

Мельница приводится в действие вращением центрального вала через редуктор. Верхний конец вала соединен с рамой, относительно которой зафиксированы рабочие органы мельницы.

Вместе с валом начинают вращаться рабочие органы мельницы вдоль кольца, а также ролики, приводимые в движение фрикционной силой. Набор элеваторов устанавливается в нижний конец рамы и направлен разгрузочной частью в сторону нижней части роликов. Вместе с роликами поворачиваются лопатки, разгружая материал в пространство между роликами и кольцом, формируя между ними слой из материала. Вращаясь, ролики измельчают материал, находящийся между роликами и кольцом.

Сначала материал требуется раздробить в щековой дробилке до кондиционной крупности. Далее дробленый материал поднимается в бункер, из которого происходит его равномерная и непрерывная загрузка по вибрационному питателю в камеру измельчения, где непосредственно и происходит разрушение материала. После чего дробленый материал переносится потоком воздуха от вентилятора в аэроциклон на классификацию. Тонкий продукт (конечный продукт) выносится в коллектор циклона и выгружается через затвор. Грубый материал возвращается обратно в камеру измельчения на доизмельчение. Система аэролифта является замкнутой системой, работающей в условиях сжатия и разрежения.

Вследствие того, что материал содержит небольшое количество влаги (воды), тепло, выделяемое при разрушении материала, нагревает эту воду и приводит к ее испарению. Соединения трубопровода не находятся в герметичной связи, и происходит подсос внешнего воздуха. Сохранение баланса потока воздуха может быть достигнуто регулированием циркуляции воздуха между вентилятором и мельницей. Для этого избыточный поток воздуха направляется в рукавный фильтр. После очистки воздух выходит обратно во внешнюю среду.

Механизм работы сепаратора (аэроциклона).
         Сепарация дроблёного продукта (из под нижней части мельницы) на тонкий и грубый продукт осуществляется через вентилятор, приводимый от вариоскоростного электродвигателя. Скорость вращения вентилятора может регулироваться в соответствии с требованиями тонины к дроблёному продукту. Если требуется более тонкий продукт, то скорость вращения вентилятора увеличивают так, чтобы грубый материал двигался по стенкам не перемешиваясь с потоком воздуха, а затем направлялся на доизмельчение. В то время как достаточно тонкий продукт будет собираться в циклоне-коллекторе.

Механизм работы циклона-коллектора
          Циклон играет важную роль для стабильной работы мельницы. Дроблёный материал захватывается потоком воздуха и направляется на классификацию в центробежном поле классификатора. Грубый материал, классифицируясь разгружается по внешней стенке циклона в нижней части, тонкий же материал поднимается обратным потоком воска и выбрасывается в верхней части циклона. Вследствие разрежения в нижней части циклона, трубопровод должен быть тщательно заделан, во избежание попадания воздуха внутрь циклона, в противном случае тонкая пудра будет выносится из восходящего потока, что приведет к резкому снижению производительности мельницы по расчетному классу. Поэтому в нижней части циклона устанавливается уловитель пудры, для изоляции разрежения в коллекторе от внешней среды. Это ключевое звено всей схемы, без него производительность мельницы была бы сведена практически к нулю.

| Тип | TGM 100 | TGM 130 | TGM 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная крупность питания, мм | < 25 | < 30 | < 30 |
| Размер дроблёного продукта, мм | 1,6-0,045 и до 0,038 | 1,6-0,045 и до 0,038 | 1,6-0,045 и до 0,038 |
| Скорость рамы | 130 | 103 | 82 |
| Валы | кол-во, шт | 4 | 5 | 6 |
|  | нар. диаметр, мм | 320 | 410 | 440 |
|  | высота, мм | 200 | 240 | 270 |
| Кольца | внешний диаметр, мм | 980 | 1280 | 1600 |
|  | ширина, мм | 200 | 240 | 270 |
| Мотор | модель | Y255M-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 |
|  | мощность, кВт | 45 | 90 | 132 |
|  | скорость, об/мин | 1480 | 1480 | 1480 |
| Производительность, т/ч | 3 - 8 | 6 - 15 | 9 - 22 |
| Габаритные размеры, мм | 9910х5365х8310 | 7910х7000х9645 | 12550х5700х8355 |
| Масса, т | 16 | 21,6 | 35 |
| Цена, у. е. | 55 500 | 118 500 | 184 500 |

Дополнительные материалы

Грохот - устройство или машина для механической сортировки сыпучих материалов по крупности частиц (кусков). Применяется для разделения на фракции угля, руд, щебня и т. д.. Грохот - один из основных видов технологического оборудования дробильно-сортировочных заводов и обогатительных фабрик. С помощью данного оборудования при производстве щебня песчано-гравийная горная масса может разделяется на 5 и более фракций. Различают три типа инерционных грохотов:
- легкий (ГИЛ) предназначен для разделения по крупности сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 1.4 т/м3 
- средний (ГИС) для разделения на товарные фракции гравия, щебня и других сыпучих материалов с насыпной плотностью до 1,8 т/м3
- тяжелый (ГИТ) для разделения по крупности сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза до 2,8 т/м3

## Технологическая линия для производства кирпича QTY6-20

Данной линией может производиться пористый кирпич, блоки с отверстиями, стандартный кирпич, тротуарные плиты, краевые блоки тротуаров, блоки рассадки декоративных трав, цветная тротуарная плитка.

Производственные мощности:

73000 м3; 25920000 стандартных кирпичей/год (исходя из 300 раб. дней по 243.3 м3/день).

Занимаемая площадь:

10000 м2, включая: площадь цеха - 300 м2; склад инвентаря - 500 м2; офисное помещение - 25 х 4 = 100 м2; открытая площадь складирования - 9100 м2.

Потребности в энергии и воде:

общая потребл. мощность - 60.9 кВт; усредненн. энергорасходы - 30 кВт/ч; средний расход воды - 8 т/день.

#### Состав оборудования

- Гидравлический формообразовательный агрегат QTY4-28.

- Ленточный конвейер.

- Спец.мешалка JS500 c выводом.

## Автоматизированная технологическая линия по производству формовочных блоков QTY4-25 - технические характеристики

| каждый формовочный цикл | стандарт. блок | Шт. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стандарт. кирпич | Шт. | 30 |
|  | цвет. трот. плитка | м2 | 0.48 |
| форм. цикл | Сек. | 20 |
| высота | Мм. | 50-250 |
| ёмк. бункера | м3 | 600 |
| р-ры формы | мм | 830х600 |
| давл. ситемы | MПа | 15 |
| мощн. агрегата | кВт | 32.8 |
| вес агрегата | кг | 7,500 |
| габ. р-ры | мм | 7,260x4,000x3,050 |
| р-ры поддона | мм | 880x700x40 |
| производительность | шт/час | Блок 390х190х190 - 1080 Ст. кирпич 240х115х53 - 5400 |